## Slide 1: 無人機智慧降落
指導教授:陸子強
組長:張庭韶
組員:郭科顯、劉冠禹、吳政穎

## Slide 2: 前言
專題的目的與各部分介紹

## Slide 3: 目的
實現無人機精準降落

## Slide 4: 精準降落流程
全程無須任何手動操作，從起飛開始，
到升空以後的移動，最後鎖定目標降落
都是全自動

## Slide 5: 降落情境

## Slide 6: ZD550開源無人機

## Slide 7: ZD550開源無人機 (軸距550MM)
pixhawk
GPS
數傳
電調
螺旋槳
蜂鳴器
遙控器接收器
攝像頭
圖傳模塊
圖傳天線(蘑菇頭)

## Slide 8: 電池保養(不看的話實驗室會燒起來)
充電時人要在旁邊
電池存放於不可燃的地方 並保持通風
充電時不放置於任何可燃物附近
電池膨脹時不可戳破
https://reurl.cc/o96OAD 簡單解說
https://reurl.cc/jq2b2M 詳細解說
https://reurl.cc/yn0x02

## Slide 9: 電池保養
報廢時將電池泡進鹽水水溶液1~2天
建議將電池放電至40%~65%存放
長期存放時 最好於-10度~45度範圍內的環境存放
設定高於溫度40度時 自動中斷充電(我們自己設定的)
或手動斷電(長按STOP鍵)
電池電壓不能長時間太低，否則會產生不可逆的損壞(過放狀態)，換句話說電量不能長時間保持太低否則電池會壞

## Slide 10: 設定輔助通道
(1) 一~四通為預設，不可動。
(2) 五通：姿態選擇
(A)將三段設為「SwC」、二段設為「SwD」。
(B) 手動(即 Stabilize)：0%
姿態(即 AltHold，Altitude hold)：20%
停懸(即 Loiter)：40%
自動(即 Auto)：60%
繞圈(即 Circle)：80%
返航(即 RTL)：100%
(a) 百分比由小而大即可。
(b) 「SwD」決定上三段或下三段。
(c) 設定完後須進入MP設定飛行模式 1~6。

## Slide 11: 設定通道
通道1~通道4是用來控制左右搖桿，所以無法更動預設
通道1 : 油門(高低) 通道2 : 前後
通道3 : 左右 通道4 : 自轉
通道5為飛行模式設定，在MP裡有另外的介面用來設定互相呼應
通道6~10則可自訂義功能，下面的範例為使用雲台相機

## Slide 12: 確認是否與MP一致

## Slide 13: Mission Planner

## Slide 14: Mission planner
至ARDUPILOT的網站下載
(https://reurl.cc/Zjzr8g )
我們所下載的版本為
1.3.74.0版本，之後的投影片皆為此版本之截圖
最新版本有些設定無法變更，因此不推薦使用

## Slide 15: Mission Planner設定
功能設定要與遙控器一致(後面會提)
設定飛行模式 1~6
初始配置 -> 硬體設備 -> 飛行模式設定 -> 開始更改模式
照圖片設定完成以後點選保存模式

## Slide 16: 設定飛行模式

## Slide 17: 常用飛行模式介紹
穩定(Stabilize)
無人機在水平移動時，會自動調整俯仰和傾斜角使其維持穩 定(幾乎純手動)，極考驗操作和反應，不建議初學者使用此 模式
定高(Alt hold)
自動維持水平高度，但需手動維持水平位置
遊蕩(Loiter)
自動維持當前的高度與水平位置，推薦初學者使用此模式
參考網址 https://reurl.cc/o9aQol

## Slide 18: 常用飛行模式介紹
自定義(Auto)
執行預先設定好的路徑
循環模式(Circle)
將無人機前方一定點設為圓心繞圈，可調半徑(當半徑設為0時，無人機將進行原地自轉)、繞圈速度和順逆時針
自動返航(Return-to-Launch)
使用自返功能時，無人機會先向上升高一定高度(預防自返時碰撞到障礙物)，再飛回起飛時的位置正上方垂直降落
參考網址 https://reurl.cc/o9aQol

## Slide 19: Mavlink

## Slide 20: MissionPlanner監控無人機

## Slide 21: Pixhawk連結Jetson nano
MAVProxy

## Slide 22: Pixhawk與Jetson nano連接

## Slide 23: 數據流
數據流透過MAVProxy轉換成有意義的訊息
指令：sudo cat /dev/ttyTHS1

## Slide 24: Jetson 接腳圖
透過這張圖可以知道，
資料傳輸到檔名ttyTHS1這個檔案裡

## Slide 25: 安裝MAVProxy
sudo apt-get install python-dev python-opencv python-wxgtk4.0 python-pip python-matplotlib python-lxml python-pygame
pip install PyYAML mavproxy --user
echo "export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin" >> ~/.bashrc
pip install mavproxy --user --upgrade
網站支援 https://reurl.cc/q13b4N

## Slide 26: 啟動MAVProxy
sudo mavproxy.py --master=/dev/ttyTHS1 --baudrate 57600 --aircraft
CopterMaxx

## Slide 27: MAVProxy
重要作用之一就是管理端口

## Slide 28: Dronekit

## Slide 29: Dronekit
用python寫的無人機自動飛行函式庫，設有一個資料豐富的網站
連結支援 https://reurl.cc/MkGmrK

## Slide 30: 安裝dronekit
sudo apt-get install python-pip python-dev
pip install dronekit

## Slide 31: Dronekit腳本
hello.py
python hello.py --connect 127.0.0.1:14551

## Slide 32: SITL模擬器

## Slide 33: SITL模擬器架設參考
https://reurl.cc/yeljV8
https://reurl.cc/WXVZpk

## Slide 34: SITL的github資源
連結支援 https://reurl.cc/EZaM4A

## Slide 35: 啟動SITL模擬器
寫入./Tools/autotest/sim_vehicle.py --map -v ArduCopter
--map
載入模擬地圖
-v ArduCopter
設定要模擬的飛機種類

## Slide 36: SITL模擬pixhawk環境
sim_vehicle.py檔

## Slide 37: SITL模擬Pixhawk環境
sim_vehicle.py檔

## Slide 38: SITL模擬器連接Mission planner
1.先確認自己電腦連接的網路位址(每次連網時都會變動，需重新確認)
2.將mission planner左上角改為UDP
3.於SITL模擬器操作視窗 output add 網路位址:1450加入新的端口(右圖的10.0.30.11為範例，實際操作時請替換成自己的網路位址)

## Slide 39: 訓練模型

## Slide 40: 使用的模型為SSD

## Slide 41: SSD優點
Faster R-CNN這一類方法雖然準確率高，但伴隨的就是計算量過大的問題。就算是在等級較較高的硬體，也很難達到 real-time檢測。
運行速度可以和YOLO媲美，檢測精度可以和Faster RCNN媲美

## Slide 42: 訓練張數:100張

## Slide 44: 訓練參數
rmsprop算法 (Root Mean Square Prop)
MiniBatchSize:5
Shuffle:every-epoch
MaxEpochs:115
InitialLearnRate:1e-5
LearnRateSchedule:piecewise
LearnRateDropPeriod:100
LearnRateDropFactor:0.4
Verbose:1
ExecutionEnvironment:multi-gpu
Plots:training-progress

## Slide 45: Training Progress

## Slide 46: 偵測target結果

## Slide 47: 無人機偵測到Target示意圖

## Slide 48: 精準降落詳細流程
各個部件的配合圖解

## Slide 49: 輸入遠端遙控指令，透過ssh

## Slide 50: 無人機起飛並用GPS作大方向移動

## Slide 51: 到達目標上方以後開始偵測並微調位置
Matlab將座標寫入txt檔，再由Dronekit程式碼讀取txt檔座標並進行細微調整。

## Slide 52: 完成降落

## Slide 53: 總結

## Slide 54: 現實面
飛行黃區
風大無法進行戶外實驗
好的場地得來不易
疫情

## Slide 55: Total Solution 已經完善
雖然還欠缺實驗，
但路已經暢通

## Slide 56: 預算表
項 目 名 稱 | 說 明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 小 計 | 備 註
 |  |  |  | 臺幣(元) | 臺幣(元) | 
個人電腦 | 專案之進行 | 部 | 1 | 26000 | 26000 | 由系上實驗室提供
開源無人機 | 專案之進行 | 部 | 1 | 45000 | 45000 | 由系上實驗室提供
Jetson nano | 深度學習運算使用 | 部 | 1 | 3500 | 3500 | 由系上實驗室提供
無人機電池 | 無人機動力來源 | 個 | 5 | 1200 | 6000 | 由系上實驗室提供
Jetson nano電池座、電池 | Jetson nano 電力來源 | 組 | 2 | 1400 | 2800 | 由系上實驗室提供
AT9S遙控器 | 操作無人機使用 | 個 | 1 | 5000 | 5000 | 由系上實驗室提供
Jetson nano 攝影鏡頭 CSI排線 (50cm) | 延長Jetson nano 和攝像頭的連接距離 | 條 | 1 | 95 | 95 | 由系上實驗室提供
杜邦線 | Jetson nano 與 Pixhawk 的連接使用 | 組 | 3 | 90 | 270 | 由系上實驗室提供
共 計 |  |  |  |  |  | 

## Slide 57: 參考資料
Mission planner下載 https://reurl.cc/Zjzr8g
SITL模擬器架設 https://reurl.cc/yeljV8
安裝Dronekit https://reurl.cc/MkGmrK
架設Jetson Nano環境 https://reurl.cc/ARzG4Y